## Slide 1: יסודות רשתות

## Slide 2: מודול 2 — Networking Fundamentals
מודל OSI ומחסנית TCP/IP
TCP מול UDP ולחיצת היד
פורטים ופרוטוקולים נפוצים
כתובות IP ו-Subnetting

## Slide 3: מודל OSI — 7 שכבות
7 Application — HTTP, DNS, FTP
6 Presentation — TLS/SSL
5 Session — RPC, NetBIOS
4 Transport — TCP, UDP
3 Network — IP, ICMP
2 Data Link — Ethernet, ARP
1 Physical — כבלים, Wi-Fi

## Slide 4: TCP מול UDP
TCP — אמין, מבוסס-חיבור, לחיצת יד
UDP — מהיר, ללא חיבור, “יורה ושוכח”
TCP: דפדוף, מייל, קבצים
UDP: DNS, סטרימינג, VoIP

## Slide 5: לחיצת יד תלת-שלבית
1. SYN — הלקוח מבקש חיבור
2. SYN-ACK — השרת מאשר
3. ACK — החיבור נפתח
🔍 בסיס לסריקת פורטים: SYN-ACK = פתוח, RST = סגור

## Slide 6: פורטים נפוצים
21 FTP · 22 SSH · 23 Telnet
25 SMTP · 53 DNS
80 HTTP · 443 HTTPS
139/445 SMB · 3389 RDP
זיהוי פורטים = מיפוי משטח התקיפה

## Slide 7: כתובות IP
IPv4 — 192.168.1.10 (32 סיביות)
IPv6 — פורמט חדש (128 סיביות)
פרטיות: 10.x / 172.16-31.x / 192.168.x
MAC — כתובת פיזית (ניתנת לזיוף)

## Slide 8: Subnetting ו-CIDR
חלוקת רשת לתת-רשתות
/24 = 256 כתובות (255.255.255.0)
/16 = 65,536 · /8 = ~16.7M
דוגמה: nmap 192.168.1.0/24

## Slide 9: פרוטוקולי עזר
DNS — שם ← כתובת IP
ARP — IP ← MAC (בסיס ל-MITM)
ICMP — ping, בדיקת מארח חי
DHCP — חלוקת כתובות אוטומטית

## Slide 10: סיכום מודול 2
OSI ו-TCP/IP מתארים תקשורת ברשת
TCP אמין, UDP מהיר
פורטים = דלתות השירותים
IP + Subnetting = גבולות הרשת שנסרוק
תרגול: ip a, ping, Wireshark