## Slide 1: סקריפטינג: Bash ו-Python

## Slide 2: מודול 4 — Scripting for Hackers
למה סקריפטינג? אוטומציה
Bash — שפת ה-Terminal
Python — שפת הכלים
פרויקטים: Ping Sweep + Port Scanner

## Slide 3: למה סקריפטינג?
האקר לא מקליד פקודה 254 פעם — כותב לולאה
Bash — אוטומציה של פקודות מערכת
Python — כלים, Exploits, לוגיקה
לא צריך להיות מתכנת

## Slide 4: Bash — מבנה בסיסי
#!/bin/bash — Shebang (חובה)
name="Kali" — משתנה (ללא רווחים!)
echo "$name" — שימוש
הרצה: chmod +x ואז ./script.sh

## Slide 5: Bash — קלט, תנאים, לולאות
read -p "IP: " ip — קלט
$1 $2 — ארגומנטים
if [ "$port" -eq 80 ]; then ... fi
for i in $(seq 1 254); do ... done

## Slide 6: פרויקט Bash — Ping Sweep
מוצא מכונות חיות בתת-רשת (Host Discovery)
לולאה על 1–254 + ping -c 1
& להרצה מקבילה · wait לסיום
בסיס לשלב הסריקה

## Slide 7: Python — טיפוסים
String "nmap" · Integer 443
Float 2.5 · Boolean True
f-strings: f"Scan {ip}:{port}"
banner.split("/") — פרסינג פלט

## Slide 8: Python — מבני נתונים
List [ ] — מסודר, משתנה
Dictionary {80: "HTTP"} — מיפוי
Tuple ( ) — קבוע
services.get(port, "Unknown")

## Slide 9: Python — תנאים, לולאות, פונקציות
if / elif / else
for port in range(1, 1025)
def scan_port(ip, port):
import socket, sys

## Slide 10: פרויקט Python — Port Scanner
socket(AF_INET, SOCK_STREAM) — TCP
settimeout(0.5) — לא להיתקע
connect_ex() == 0 → פורט פתוח
try/except ל-Ctrl+C ולשגיאות DNS

## Slide 11: Bash מול Python — מתי מה?
Bash — one-liners, שרשור כלים, מערכת
Python — כלים גדולים, רשת, לוגיקה
Bash “מדביק” · Python “בונה”
⚠️ להריץ רק על 127.0.0.1/המעבדה

## Slide 12: סיכום מודול 4
Bash: Shebang, משתנים, תנאים, לולאות → Ping Sweep
Python: טיפוסים, מבנים, פונקציות → Port Scanner
שני כלים אמיתיים ביד
תרגילים → missions.md · פתרונות → solutions.md