## Slide 1: תקיפות אלחוטיות (Wireless)

## Slide 2: מודול 14 — האקינג אתי מהיסוד
אבטחת Wi-Fi: WEP → WPA3
לכידת Handshake ופיצוח WPA2
Deauthentication ו-Evil Twin
הגנה על רשת אלחוטית

## Slide 3: ⚠️ דרישת חומרה
צריך מתאם USB עם Monitor Mode + Injection
הכרטיס המובנה לרוב לא מספיק
אין חומרה? למד תיאוריה + תרגל פיצוח .cap
רק על רשת שבבעלותך!

## Slide 4: יסודות אלחוט
SSID — שם הרשת · BSSID — MAC של ה-AP
Client — מכשיר מחובר
תעבורה משודרת באוויר — כולם שומעים
לכן הצפנה קריטית

## Slide 5: פרוטוקולי אבטחה
WEP — שבור לחלוטין (דקות)
WPA — חלש (TKIP)
WPA2 — הנפוץ; פגיע לסיסמה חלשה
WPA3 — חזק (SAE)

## Slide 6: Monitor Mode
מאזין לכל התעבורה באוויר
airmon-ng check kill
airmon-ng start wlan0 → wlan0mon
דורש מתאם/דרייבר תואם

## Slide 7: סריקה — airodump-ng
airodump-ng wlan0mon — כל הרשתות
מזהים: BSSID, CH, ENC, ESSID
מתמקדים: --bssid -c -w capture
STATION = לקוחות מחוברים

## Slide 8: Deauth ולכידת Handshake
Handshake נלכד רק בהתחברות לקוח
aireplay-ng --deauth 5 -a AP -c client
הלקוח מתחבר מחדש → לוכדים ✅
“WPA handshake” מופיע ב-airodump

## Slide 9: פיצוח WPA2
מפצחים את ה-Handshake offline
aircrack-ng capture.cap -w rockyou.txt
או hashcat -m 22000 (מהיר יותר)
סיסמה חזקה = פיצוח נכשל = בטוח

## Slide 10: Evil Twin ו-WPS
Evil Twin — AP מזויף, דף התחברות גונב סיסמה
עוקף WPA2 — מרמה את המשתמש!
WPS — PIN בן 8 ספרות → reaver brute-force
airgeddon/wifiphisher מאוטמים

## Slide 11: הגנה
סיסמה חזקה 15+ תווים — ההגנה #1
WPA3 · כבה WPS
הפרד רשת אורחים (VLAN)
WPA2-Enterprise (802.1X)

## Slide 12: סיכום מודול 14
WEP שבור · WPA2 בטוח עם סיסמה חזקה
לוכדים Handshake (Deauth) ומפצחים offline
Evil Twin/WPS = מתקדם, עוקף הצפנה
הגנה: סיסמה חזקה, WPA3, VLAN
תרגול → practice.md · פתרונות → solutions.md